Технические характеристики универсальных платформ
Модель вагона	Грузоподъёмность	Масса тары вагона	Объём м3	Длина м	Ширина м	Высота м
12-1000 цельнометаллический	63-70 т	20,92 т	-	13,4 / 13,3*	3,14 / 2,77*	1,81 / -
13-4012 с древометаллическим настилом пола	71 т	21,4 т	-	13,4 / 13,3*	3,15 / 2,77*	1,82 / -
13-4012 с наращенными бортами	72 т	20,92 т	-	13,4 / 13,3*	3,15 / 2,77*	2,05 / -
13-4012 со стойками ВО-118	68 т	24 т	108*	13,4 / 13,5*	3,2 / -	4,06 / -
13-926	73 т	27 т	-	18,4 / 18,3*	3,2 / 2,83*	1,81 / -
13-H451 с бортами	63 т	21,3 т	-	13,4 / 13,3*	3,14 / 2,83*	1,81 / -

*внутренние размеры
Полувагон — грузовой открытый вагон без крыши с бортами, предназначенный для перевозки навалочных грузов (руда, уголь, флюсы, лесоматериалы и т.п.), контейнеров прочих грузов не требующих защиты от атмосферных осадков.
Кузов полувагона не имеет крыши, это повышает удобство погрузки и выгрузки грузов. Полувагон может иметь разгрузочные люки в полу, раскрывающиеся стенки или глухой кузов.
Универсальный — с разгрузочными люками в полу и торцевыми открывающимися внутрь вагона дверями (или без дверей).
Специальный — с кузовом без люка и дверей (глухой кузов), который служит для перевозки только сыпучих грузов по замкнутым маршрутам с разгрузкой на вагоноопрокидывателях.
универсальная ж/д платформа модель 13-4012
4-осная платформа с деревометаллическим настилом пола

Технические характеристики
Грузоподъемность, т 71
Масса тары вагона, т 21,4
Нагрузка статическая осевая, кН(тс) 228 (23,25)
Скорость конструкционная, км/ч 120
База вагона, мм 9720
Длина по осям сцепления автосцепок, мм 14620
Высота до уровня верха рамы, мм: 1310
Наличие переходной площадки нет
Наличие стояночного тормоза есть
Размеры пола с открытыми бортами, мм:
длина 13400
ширина 2870
Площадь пола, м2 36,8
Удельная площадь пола, м2/т 0,517