## 19-7016, 19-7016-01

Вагоны для сыпучих грузов предназначены для бестарной перевозки зерна и аналогичных пищевых продуктов, а также других нетоксичных, неядовитых, неслеживающихся сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков, по железным дорогам колеи 1520 мм, с загрузкой через верхние люки и гравитационной разгрузкой в межрельсовое пространство через нижние люки на специальных погрузочных и разгрузочных устройствах.
Тормоз - автоматический пневматический с раздельным торможением тележек, ручной стояночный. Ходовая часть: мод. 19-7016 - две двухосные тележки мод. 18-7055 тип 2 ГОСТ 9246-2004 или две двухосные тележки мод. 18-100 тип 2 ГОСТ 9246-2004, мод. 19-7016-01 - две двухосные тележки мод. 18-7020 тип 2 ГОСТ 9246-2004. Автосцепка СА-3. Поглощающий аппарат класса Т1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, не более, т	70,2
Объем кузова, м3	108
Масса тары, не более, т	23,8
Расчетная нагрузка от кол. пары на рельс, кН (тс)	230,5 (23,5)
База вагона, мм	10 500
Длина вагона по осям автосцепок, мм	14 720
Габарит по ГОСТ 9238-83	1-T
Число люков: - загрузочных - разгрузочных	4/5 3
Ширина колеи, мм	1520
Конструкционная скорость, км/ч	120
Срок службы, лет	30