МОДЕЛЬ 19-7053-02, 19-7053-01

Вагоны для зерна  предназначены для бестарной перевозки зерна и аналогичных пищевых продуктов, требующих защиты от атмосферных осадков, по железным дорогам колеи 1520 мм, с загрузкой через верхние люки и гравитационной разгрузкой в межрельсовое пространство через нижние люки на специальных погрузочных и разгрузочных устройствах.
Тормоз - автоматический пневматический, ручной стояночный. Ходовая часть: мод. 19-7053 - две двухосные тележки мод. 18-9836 (Изготовитель ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»); мод. 19-7053-01 - две двухосные тележки мод. 18-7020 тип 2 ГОСТ 9246-2004; мод. 19-7053-02 - две двухосные тележки мод. 18-7055 тип 2 ГОСТ 9246-2004 или две двухосные тележки мод. 18-100 тип 2 ГОСТ 9246-2004. Автосцепка СА-3. Поглощающий аппарат класса Т1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры	Модель 19-7053	Модель 19-7053-01	Модель 19-7053-02
Грузоподъемность, не более, т	75,5	70,5	70,5
Объем кузова, м3	116	116	116
Масса тары, не более, т	24,5	23,5	23,5
Расчетная нагрузка от колесной пары на рельс, кН ( тс )	245,0 (25,0)	230,5 (23,5)	230,5 (23,5)
База вагона, мм	10 500	10 500	10 500
Длина вагона по осям автосцепок, мм	14 720	14 720	14 720
Габарит по ГОСТ 9238-83	1-T	1-T	1-T
Число люков: - загрузочных - разгрузочных	5 3	5 3	5 3
Тележки	18-9836	18-7020	18-7055
Конструкционная скорость, км/ч	120	120	120
Срок службы, лет	30	30	30